## Slide 1
항만왕 통키 – 김형윤, 최현우, 김민경, 우민정
Mentor 홍 지 후
SW개발/HW제작 설계서
프로젝트 명 : 항만 위험물 유출 감지 지능화 시스템 개발
내가 기획한 ICT가
세상을 바꾼다면?

## Slide 2
수행 단계별 주요 산출물
단계 | 산출물 | 일반 | 응용 소프트웨어 | 응용 하드웨어
 |  | ∙모바일 APP ∙Web 등 | ∙빅데이터 ∙인공지능 ∙블록체인 등 | ∙IoT ∙로봇 ∙드론 등
환경 분석 | 시장/기술 환경 분석서 | △ | △ | △
 | 설문조사 결과서 | △ | △ | △
 | 인터뷰 결과서 | △ | △ | △
요구사항 분석 | 요구사항 정의서 | ○ | ○ | ○
 | 유즈케이스 정의서 | △ | △ | △
아키텍처 설계 | 서비스 구성도(시스템 구성도) | ○ | ○ | ○
 | 서비스 흐름도(데이터 흐름도) | △ | ○ | △
 | UI/UX 정의서 | △ | △ | △
 | 하드웨어/센서 구성도 | - | - | ○
기능 설계 | 메뉴 구성도 | ○ | ○ | ○
 | 화면 설계서 | ○ | ○ | △
 | 엔티티 관계도 | ○ | ○ | △
 | 기능 처리도(기능 흐름도) | ○ | ○ | ○
 | 알고리즘 명세서/설명서 | △ | ○ | ○
 | 데이터 수집처리 정의서 | - | ○ | -
 | 하드웨어 설계도 | - | - | ○
개발 / 구현 | 프로그램 목록 | ○ | ○ | ○
 | 테이블 정의서 | ○ | ○ | △
 | 핵심 소스코드 | ○ | ○ | ○
※ ○ 권장, △ 선택

## Slide 3
| 시장/기술 동향 분석
- 항만 관련 안전사고는 해마다 증가하고 있으며, 그 중에서도 울산 항만이 안전사고의 많은 부분을 차지하고있다. 또한, 울산 항만은 액체 물류 항만의 중심지로써 주로 석유같은 액체 화물을 취급하고있다.
- 항만 사고는 다른 사고들과는 달리 한번 사고가 발생하게 되면 큰 사고로 이어질 가능성이 높고, 특히나 울산 항만 같은 경우는 액체 화물이 주된 화물이라서 각별한 주의가 필요하다.

## Slide 4
시장/기술 동향 분석
위험물 처리가 많은 울산, 광양, 대산항은 전체화물 대비 위험물 처리 비율이 평균 각 79.4%, 46.9%, 80.0%로 대부분의 화물이 위험물임을 알 수 있음

## Slide 5
| 인터뷰결과서
2020. 7.29일 울산항만 실무자와 전화 인터뷰 결과 아래와 같이 위험물 관리의 현황을 파악할 수 있었다.
질문 | 답변
무색 무취의 위험물의 검출 방법? | 현장에서 하역하는 경우 산소 농도 측정기를 활용해 산소 농도로 위험물을 감지한다고 함.
현장에서 이루어지는 실질적인 위험물 적재 및 보관, 관리가 어떻게 이루어 지는가 ? | 액체화물 취급 부두 전 지역은 금연, 흡연은 지정된 장소에서만 가능함. 점화원이 될 수 있는 화기들은 사전 허가를 받고 사용함 등. 홈페이지를 참조하면 더 자세한 관리법을 알 수 있다고 함.
항만 유출 사고 예방을 위해 하는 것? | 19년 울산항만에서 큰 폭발사고가 있었는데, 그뒤로 대응 사례집을 만들어 사용하고 있음.
소유자가 위험물을 기재하는거 뿐만 아니라 항만에서도 위험물을 확인할 때 어떻게 확인하는지? | 기본적으로 소유자가 기재하는게 원칙이지만, 기재하지 않는 경우 항만에서 어떤식으로 관리하는지는 보안사항으로 알려줄 수 없음.
대체적인 항만의 위험물 사고 원인? | 항만에서는 석유, 암모니아 등 많은 화학 물질을 저장하지만 그중 암모니아 관련 폭발사고가 대체적임.
항만에 무선 인터넷망(ex Wifi) 구축이 잘 되어있는가? | 항만에 무선 인터넷이 설치 가능하지만. 국가 보안 시설이므로 사용허가 받기 까다로움 실제로는 사용하기 힘듬.

## Slide 6
| 요구사항 정의서
구분 | 기능 | 설명
S/W | 위험물 저장 위치 확인 | GPS 센서를 이용하여 각 위치별 위험물을 확인 가능
 | 온도 체크 | 온도 센서를 활용하여 시간별로 위험물 저장소 내부의 온도 체크
 | 습도 체크 | 습도 센서를 활용하여 시간별로 위험물 저장소 내부의 습도 체크
 | 위험물 수치 확인 | 위험물 감지 센서를 활용 위험물의 유출 정도를 판단
 | DB를 웹 APP 표현 | 검출된 위험물의 정도와 온도 습도의 정보를 APP과 WEB으로 표현
구분 | 기능 | 설명
H/W | 위험물 위치 정보 | NEO-7M 아두이노 GPS 수신모듈을 이용한 위치 정보 확보
 | 온도 정보 | DHT11 를 이용한 실시간 온도 체크
 | 습도 정보 | DHT11 를 이용한 실시간 습도 체크
 | 위험물 수치 정보 | MQ-135 센서를 활용하여 암모니아 및 대기질 수치 확인 가능
 | 아두이노 웹서버 연결 | 아두이노를 Zigbee를 이용하여 웹서버로 전송후, 각 센서값들을 받아온다
 | 아두이노 정보 어플 연결 | 아두이노에서 전달된 센서값들을 어플리케이션으로 표현하게 된다.

## Slide 7
| 서비스 구성도 - 서비스 시나리오
위험물 유출 감지
MQ-135 센서를 활용하여 위험물이 저장된 저장소에 위험물 유출 정도 감지
2) 어플리케이션, 웹
아두이노를 활용해 확인된 위험물 정보와 위치 정보를 AWS를 활용해 웹서버로 안드로이드 스튜디오로 정보 전달
3) 항만 근로자 표현
어플리케이션과 웹으로 항만 근로자에게 직접적인 정보를 표현 가능

## Slide 8
| 메뉴 구성도
서버
홈
로그인
회원가입
위험물 데이터 표현
컨테이너 지도
컨테이너 위험물 정보
컨테이너 데이터 정보
스플래쉬 화면
로그인
회원가입
홈
컨테이너 지도

## Slide 9
| 화면 설계서
 | 기능 번호 | SIGNUP-01
 | 기능 명 | 신규/기존 선택
 | 기능설명 | 앱의 첫 화면, 기존회원은 로그인, 신규회원은 회원가입하고, 로그인되어 있는 동안 애플리케이션을 통해 컨테이너 내에서 위험물 유출 시 알림
 | 처리내용 | ∎기존회원의 로그인 회원가입 된 정보로 ID,비밀번호 입력 후 로그인 ∎신규 회원의 회원가입 회원가입 시 본인의 이름과 소속 부서를 기입하고 항만공사에 기재되어 있는 휴대폰 번호로 인증 후, 항만공사 본인 계정의 메일에서 ‘어플리케이션 접근 본인 인증＇을 누르면 가입 완료
 | 비고 | ∎연결되는 기능 :위험물 유출 감지 시 어플리케이션을 통해 알림
 | 요구사항 명 | 로그인 및 회원가입

## Slide 10
| 화면 설계서
▶ 기능정보 | 
기능명 | 위험물 유출 알림
기능설명 | 항만 컨테이너 내에서 위험물이 유출될 시 어플리케이션을 통해 알림
처리내용 | 특정 컨테이너에서 위험물 유출 시 애플리케이션에서 진동과 함께 ex) <컨테이너 번호: 0000-00, 000위험물 유출, 소화기를 이용해 화재 진압,물 접촉 시 더 큰 화재 발생.조심>과 같은 메시지 알림을 띄우고, 메시지 클릭 시 컨테이너 위치와 현재 자신의 위치를 확인하여 네비게이션 기능을 통해 신속히 유출현장으로 가서 사태 수습을 함.
관련번호 | 
▶ 사용 예시 정보 |  | 
 | 설명 | 위험물 유출 시, 어플리케이션에서 메시지를 띄우고 진동 알림. 메시지 클릭 시 현재 위치와 위험물이 유출된 위치를 확인할 수 있고 위험물 유출 위치를 알려주기 위한 네비게이션 기능을 통해 길 안내
 | 입력 데이터 값 | 메시지 알림을 클릭 후 위험물 유출 위치 확인
▶ 입출력 데이터 항목 |  | 
입출력구분 | 항목 | 설명
입력 | 메시지 확인 | 관계자가 위험물 유출 메시지 클릭하고 상황 파악
출력 | 길 안내 | 위험물 위치와 현재 위치 확인 후 길 안내 시작
▶ 선행필수기능 및 예외사항 | 
기능명 / 예외사항 | 설명
메시지를 클릭하지 않을 시 | 진동 알림에도 메시지 확인하지 못할 시 소리로 알림

## Slide 11
| 엔티티관계도 - ERD

## Slide 12
| 엔티티관계도 - ERD
Arduino Sensor
항만 실무자
WEB, APP
MQ-135
DHT-11
NEO-M7
위험물 정보
온습도 정보

## Slide 13
| 기능 처리도(기능 흐름도)
한이음 ▶ 프로그램 설계서
<자동감지 시스템 연계도>
프로그램 ID | Warning_01 | 프로그램 명 | 위험물 유출 감지 시스템 | 작성일 | 2020.09.10. | Page | 1/3
개요 | 아두이노 기반의 MQ-7, GPS센서를 활용하여 위험물 유출시 수치화해서 자동 감지해주는 시스템 |  |  |  |  | 작성자 | 김형윤
실무 산출물 형식

## Slide 14
| 기능 처리도(기능 흐름도)
위험물 유출
Web server
APP
Data base
센서를 통한
위험물 유출 감지
ZigBee를 통해 웹서버로 전송
온습도, GPS, mq-135
센서값 전송
온습도, GPS, mq-135
센서값 전달
Web server에서
위험물 유출지 확인
Web server에서
위험 수치 확인
온습도, GPS, mq-135
센서값 데이터 베이스화
App으로 위험물
유출지 확인
위험물 유출지
경보음 알림

## Slide 15
| 테이블 정의서 - ERD

## Slide 16
| 프로그램 - 목록
기능 분류 | 기능번호 | 기능 명
APP | APP-01 | 위험물 유출 진동 알림
 | APP-02 | 위험물 유출지 확인
SEN | SEN-01 | DHT11 온습도센서 모듈 – 온습도 감지
 | SEN-02 | NEO-7M 아두이노 GPS 수신모듈 – 위험물 유출지 확인
 | SEN-03 | mq-135 – 암모니아 수치 감지
SER | SER-01 | 관리자 회원 등록
 | SER-02-01 | 센서값 감지-온습도 수치 확인
 | SER-02-02 | 센서값 감지-암모니아 수치 확인
 | SER-03 | 위험물 유출지 확인
 | SER-04 | 위험물 유출 경보음 알림
이하 생략 |  | 

## Slide 17
| 핵심소스코드(1)
샘플 1

## Slide 18
| 핵심소스코드(2)
샘플 1

## Slide 19
| 핵심소스코드(3)
샘플 1

## Slide 20
| 핵심소스코드(4)
샘플 1

## Slide 21
| 참조- 개발 환경 및 설명
구분 |  | 항목 | 적용내역
S/W 개발환경 | 스마트폰 App 개발 | Android Studio (1.2.2) | Android application 프로그램 개발
 |  | 안드로이드 OS(5.0.1) | 스마트폰 운영체제
 | 서버 애플리케이션 개발 | PHP(5.6) | 서버 관리자 웹 페이지 처리 모듈 작성
 |  | MySQL(5.7.31) | 비콘 위치 정보를 포함하는 스마트 도서관 데이터를 저장, 관리하는 데이터베이스
 |  | Apache(2) | 관리자 웹 페이지를 구동하는 웹 서버
 |  | 서버 운영체제 | Ubuntu 18.04
 |  | Putty | 클라우드 서버 CentOS 원격 접속용 툴
H/W 구성장비 | 디바이스 | 스마트폰 (안드로이드, 아이폰) | 사용자에게 서비스를 직접적으로 제공하는 End Device
 |  | CPU (웹페이지) | 스마트폰을 제외하고 웹페이지로 서비스를 제공하게함.
 | 통신 | Xbee | 아두이노에서 센싱된 정보를 Xbee 통신을 활용해 서버로 전달.
 | 서버 | 클라우드 서버 | SW 개발 및 테스트를 위한 클라우드 서버 (Server, 리눅스OS, 유선 NW 등)
한이음 ▶ 프로그램 설계서

## Slide 22
Thank you
내가 기획한 ICT가
세상을 바꾼다면?